KDR 603

hranová oscilační pásová bruska

150 ~ 2500 mm pás

Překlad původního návodu k používání

aktualizace 5 / 2010

objednávky elektronicky, telefonem a písemně na kontaktu

ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.  Masarykova 16  cz 517 50 Častolovice

the Czech Republic  info@kdr.cz  prodejkdr@kdr.cz  www.kdr.cz  www.rojek.cz

tel./fax +420 494 339127 /-6 (-4) -339122, -3  605 202692  603 822065  603 889474

www.kdr.cz

Obsah

1. Všeobecné údaje

Úvod

2. Technická data

3. Všeobecná bezpečnostní pravidla

4. Úplnost dodávky balení

5. Metody uzemňování

6. Montáž

provoz stroje

metody broušení

údržba; výměna brusného pásu

změna polohy stolu.

7. Elektrické zapojení

8. Ostranění poruch

9. Soupis a výkres součástí brusky.

1. Všeobecné údaje

Úvod

Vážený zákazníku,

předkládáme Vám Návod k použití hranové oscilační brusky KDR 603. Jeho důsledné dodržování Vám zajistí bezpečný chod stroje. Před přistoupením k provozování stroje je nutné si přečíst tento návod k používání a porozumět mu. To slouží k získání lepších pracovních znalostí o tomto stroji, ke zvýšení bezpečnosti a k dosažení lepších výsledků v práci na stroji. Je nutné, abyste se s návodem v plném rozsahu seznámil dříve, než zařízení uvedete poprvé do provozu.

Pozorně si přečtěte všechny pokyny pro bezpečný provoz stroje.

Přejeme Vám úspěšnou práci a bezporuchový provoz.

Určení stroje

Stroj  umožňuje broušení polotovarů ze dřeva a na bázi dřeva.

Stroj je určen pro obsluhování pouze jedním pracovníkem.

Zákaz jakékoliv manipulace se strojem pro děti a mladistvé.

Kvalifikace pracovníků

Na stroji může pracovat pouze vyučený odborník v oboru dřevoobrábění nebo pracovník tímto odborníkem poučený a zaškolený a to bez rozdílu pohlaví. Pro práci na stroji je obsluha povinna se seznámit s tímto návodem a dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, nařízení a ustanovení, které jsou v dané zemi platné.

Pracovní prostředí

Stroj musí pracovat v dílenském prostředí jehož teplota nepřesahuje +40o a neklesne pod +5o.

Relativní vlhkost vzduchu 30% až 95% - nekondenzující. Nadmořská výška do 1000 m. Klasifikace prostředí dle ČSN 33 2000-3; ČSN 33 2000-5-51     - nebezpečí požáru hořlavých prachů (BE2N2).

Označení stroje

Typ stroje určíte z výrobního štítku na stroji.

KDR 603 hranová oscilační bruska

150 x 2500 mm pás

Na stroji jsou umístěny štítky, upozorňující na nebezpečí.

pozor ! elektrické

pozor !  výstraha					   zařízení 									  zařízení

potřebné informace↔návod					 před údržbou; opravou 		k použití stroje						  VŽDY ! 								   				  ODPOJIT ! od sítě

upnout volné části oděvu					  užívat ochranné brýle

používat ochranu sluchu.

2. Technická data

| položka | parametr |
| --- | --- |
| elektromotor | 1,5 kW |
| parametry sítě el. zdroje | 3 x 400 V / 50 Hz |
| stoly dva: velký ¦ malý | 840 x 300 ¦ 250 x 300 mm |
| zdvih stolu [840 x 300 mm] velkého | 90 mm |
| pokosý úhel broušení ~ [podél] pravítka stolu velkého | 45° až 90° |
| naklápění brusné jednotky | 0° až 90° |
| hmotnost stroje | 110 kg |
| rozměr pásu | 150 x 2515 mm |
| rozměry brusky výška ¦ délka ¦ šířka | 696 mm ¦ 444 mm ¦ 370 mm. |

VÝSTRAHA: V zájmu vlastní bezpečnosti si dobře přečtěte uživatelskou příručku dříve, než zapnete brusku.

- Používejte prostředky pro ochranu očí.

- Obrobek opřete pomocí dorazu nebo pomocí pracovního stolku.

Udržujte ochranné kryty na jejich místech a v patřičném provozním stavu.

Vyjměte nastavovací klíče a montážní nástroje.

Zvykněte si vždy překontrolovat, zda jsou nastavovací klíče a montážní nástroje vyjmuté ze stroje, před zanutím stroje.

Udržujte prostor pracoviště v čistotě.

Nepořádek v prostoru pracoviště nebo na pracovním stole může vést ke vzniku nehody.

Nepoužívejte tento stroj v nebezpečném prostoru.

Nepoužívejte motorově poháněná zařízení ve vlhkých nebo v mokrých místech, ani je nevystavujte působení atmosférických srážek. Udržujte prostor pracoviště dobře osvětlený.

Nedovolte přístup dětí.

Veškeré nepovolané osoby se musejí zdržovat v bezpečné vzdálenosti od prostoru pracoviště.

Zabezpečte pracoviště proti činnosti dětí / nepovolaných osob.

Použijte visací zámky, hlavní spínače, nebo vyjímatelné spouštěcí klíčky.

Nepůsobte na stroj silou.

Práce bude lepší a bezpečnější, když budete stroj a prvky příslušenství využívat v tom rozsahu parametrů, pro které jsou určené.

Používejte patřičný typ stroje.

Nepřetěžujte stroj nebo jeho prvky příslušenství při jejich použití k takové práci, pro kterou nejsou určené.

Noste příslušné ochranné pomůcky.

Nenoste volný oděv, rukavice, kravaty, prsteny, náramky, nebo jiné oděvní doplňky, které by se mohly za-chytit do součástí v pohybu. Používejte neklouzavou obuv. Noste ochranné prostředky pro zakrytí dlouhých vlasů. Výjimka : Údaje k použití rukavic mohou být změněné na základě pokynů pro danou brusku.

Vždy používejte bezpečnostní brýle.

Rovněž používejte obličejovou nebo protiprachovou masku, pokud při obráběcí činnosti dochází k uvolňování prachu. Obvyklé brýle mají pouze skla odolná proti nárazu, ale nejsou to bezpečnostní brýle.

Používejte zajištění obrobku.

Použijte svěrky nebo svěrák pro zajištění obrobku, pokud to je praktické. Je to lepší než použití vašich rukou, a budete mít obě ruce volné pro ovládání stroje.

Nenaklánějte se přes stroj.

Vždy udržujte pevný postoj a rovnováhu.

Stroj pečlivě udržujte.

Uchovávejte nástroje a stroj v ostrém a čistém stavu, abyste dosáhli jejich lepší a bezpečnější výkony. Postupujte podle pokynů stanovených pro mazání a pro výměnu prvků příslušenství.

Odpojte napájení stroje.

Odpojte napájení stroje, než přistoupíte k vykonávání údržbářských činností, anebo než budete měnit prvky příslušenství.

Omezte nebezpečí neúmyslného uvedení stroje do chodu.

Ujistěte se, že je spínač vypnutý, než přistoupíte k zapojení zástrčky napájecího kabelu.

Používejte doporučené prvky příslušenství.

Podívejte se do uživatelské příručky na pokyny k doporučeným prvkům příslušenství. Použití nepatřičných prvků příslušenství by mohlo mít za následek vznik rizika zranění osob.

Nikdy nestoupejte na stroj.

Mohlo by dojít k vážnému zranění, pokud by došlo k pádu ze stroje při jeho převrácení nebo k neúmyslnému uvedení stroje do chodu.

Překontrolujte poškozené součásti.

Před dalším používáním je třeba stroj plně překontrolovat z hlediska poškozených ochranných krytů i jiných součástí, aby se stanovila možnost jejich činnosti a vykonávání funkce - překontrolujte seřízení veškerých pohyblivých součástí, spojení pohyblivých součástí, nepoškozený stav součástí, přimontování součástí, a  podmínky, jejich činnosti. Opravte či vyměňte ochranný kryt nebo jinou součást, jsou-li poškozeny.

Nikdy nenechávejte stroj zapnutý / v pohybu bez dozoru.

Vždy vypněte napájení, a stroj nenechávejte bez dozoru, dokud nedojde k jeho úplnému zastavení.

3. Všeobecná bezpečnostní pravidla   Upozornění

Při používání stroje, za účelem snížení rizika poranění osob nebo poškození zařízení, by měla být vždy dodržována následující bezpečnostní opatření. Před použitím stroje si přečtěte všechny instrukce !

- Udržujte pracovní prostředí v čistotě. Nepořádek na pracovišti může být spolupříčinou zranění.

- Sledujte podmínky pracovního prostředí. Nepoužívejte stroje nebo elektrické nástroje ve vlh-

kých nebo mokrých prostorech. Nevystavujte stroj dešti. Udržujte pracovní prostředí dobře osvětlené. 	Nepoužívejte elektricky napájené stroje v prostředí hořlavých plynů nebo kapalin.

- Udržujte nástroj mimo dosah dětí. Dětem nikdy nesmí být umožněn vstup do pracovní

oblasti. Nenechte děti jakkoliv manipulovat se strojem, nástrojem nebo s elektrickým kabelem.

- Uskladněte nečinné zařízení. Není-li stroj používán, musí být umístěn na suchém místě,

aby se zabránilo korozi. Stroje vždy zamykejte a držte mimo dosah dětí.

- Nepřetěžujte stroj. Stroj bude pracovat lépe a bezpečněji pro účely, pro které byl určen.

Nepoužívejte nevhodná přídavná zařízení za účelem zvýšení pracovní kapacity nástroje.

- K práci vždy používejte vhodný stroj. Nepokoušejte se používat malý stroj na práci určenou pro větší průmyslové stroje. Nepoužívejte stroj pro účel, k němuž není určen.

- Vhodně se oblékejte. Při práci nenoste volné oblečení ani šperky, mohou být zachyceny pohyblivými částmi stroje. Při práci je doporučen ochranný, nevodivý oděv a obuv s protiskluzovou podrážkou. Máte-li dlouhé vlasy, používejte ochrannou pokrývku hlavy.

Používejte ochranu očí a sluchu. Noste schválené ochranné brýle. Vznikají-li při práci dřevěné 	odštěpky, používejte vždy kryt celého obličeje. Při práci s dřevem a chemickými prachy a aerosoly 	používejte schválenou protiprachovou masku nebo respirátor.  Brousíte-li v delších časových 	úsecích, používejte ochranu sluchu.

- Nenahýbejte se přes stroj. Zachovejte stabilitu a rovnováhu. Nenahýbejte se přes běžící stroj.

- Pečlivě udržujte nástroje. Za účelem lepšího a bezpečnějšího výkonu udržujte nástroje ostré a čisté. Pro mazání a výměnu příslušenství postupujte dle pokynů. Pravidelně kontrolujte elektric-ké kabely nástrojů, a pokud zjistíte jakékoliv poškození, nechte je opravit kvalifikovaným technikem. Madla musí být vždy udržována v čistotě, suchá a bez olejů či maziv.

- Nepoužíváte-li stroj, odpojte jej od zdroje elektrické energie.

- Odstraňte nastavovací a maticové klíče. Před zapojením stroje zkontrolujte, že se na stroji a jeho pracovním povrchu nenachází žádné nastavovacé a maticové klíče či jiné nářadí.

- Vyvarujte se neúmyslného spuštění stroje. Není-li stroj používán a před tím, než stroj připojíte ke zdroji elektrické energie, se ujistěte, že se vypínač nachází v poloze Vypnuto.

- Buďte ostražití. Sledujte, co děláte. Používejte zdravý rozum. Nepracujte, jste-li unaveni.

- Kontrolujte stroj kvůli poškozeným částem. Před použitím stroje by jakákoliv jeho část, která vypadá poškozeně, měla být pečlivě zkontrolována tak, aby se dalo určit, zda bude během činnosti nástroje správně pracovat a vykonávat jí určenou funkci. Zkontrolujte polohu a spojení pohyblivých částí (jakékoliv poškození částí a montážní spojovací prvky) a jakékoliv další věci, které by mohly ovlivnit správnou činnost stroje. Každá poškozená část stroje by měla být pečlivě opravena nebo vyměněna kvalifikovaným technikem. Nepoužívejte stroj, pokud jakýkoliv vypínač nejde snadno zapnout či vypnout.

- Výměna dílů a příslušenství. Při provádění servisních prací používejte pouze identické náhradní díly. Použití jakéhokoliv jiného dílu by mělo za následek ukončení záruky. Používejte pouze příslušenství určené k použití v kombinaci s tímto nástrojem.

- Nepracujte se strojem, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo léků. Pro určení, zda požitím léků došlo k ovlivnění vašeho úsudku či reflexů, čtěte varování na příbalových letácích léků. Pokud existují jakékoliv pochybnosti, nepracujte se strojem.

- Vyhněte se hořlavým kapalinám. Abyste se vyhnuli možným požárům, nikdy nepoužívejte brusku v blízkosti hořlavých kapalin, výparů nebo plynů.

- Vyhněte se vdechování prachu. Noste respirační masku přes nos i ústa.

4. Úplnost dodávky - balení

Stroj vybalte, zkontrolujte úplnost dodávky balení.

Balicí materiál nelikvidujte, dokud nebude bruska kompletně smotována a plně funkční.

| položka | název | počet kusů |
| --- | --- | --- |
| A | brusná jednotka | 1 |
| B | pracovní stůl | 2 |
| C | úhlovací pravítko | 1 |
| D | skříňový stojan | 1 |
| E | spojovací materiál - šrouby, podložky | dle montáže |
| F | imbus klíč 3 mm; imbus klíč 6 mm | 2 ( 1 x 3 mm ¦ 1 x 6 mm) |
| G | montážní klíč 11 ~ 13 | 1. |
| I | fixační růžice 6-hran plast: kosé broušení | 2 |

5. Pokyny pro uzemňování

Pro veškeré uzemněné, kabelově připojené stroje.

Uzemnění stroje poskytuje v případě nesprávné funkce nebo poruchy stroje cestu nejmenšího odporu pro odvedení elektrického proudu, a tak slouží ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem. Tento stroj je vybavený elektrickým kabelem se zemnicím vodičem a zemnicím kolíkem. Zástrčka kabelu se musí zapojovat do odpovídající napájecí zásuvky, která je patřičně nainstalovaná a uzemněná v souladu s veškerými místními předpisy a nařízeními.

Nepatřičné připojení zemnicího vodiče zařízení může mít za následek vznik rizika zranění elektrickým proudem. Zemnicí vodič zařízení je označený pomocí použití izolace v zelené barvě, nebo v zelené barvě se žlutými proužky. Pokud je nutné přistoupit k výměně elektrického kabelu nebo zástrčky, tak nepřipojte zemnicí vodič zařízení na živou svorku.

Nechte si instalaci překontrolovat od kvalifikovaného elektrotechnika nebo od servisního pracovníka, pokud nemáte patřičnou kvalifikaci k těmto činnostem, nebo máte pochyby o patřičném uzemnění daného zařízení.

K prodloužení napájecího kabelu stroje používejte výhradně jen třívodičové prodlužovací kabely, které mají třípólové uzemněné zástrčky a třípólové zásuvky, patřičné pro připojení stroje. Pokud došlo k opotřebení nebo k poruše napájecího kabelu, tak jej neprodleně nechte opravit nebo vyměnit.

6. Montáž

provoz stroje

metody broušení

údržba; výměna brusného pásu

změna polohy stolu.

| Pás je umístěný ve svislé poloze a spouštěcí stolek je zajištěný v nejnižší poloze. |  | Brousící stolek lze nastavit v úhlu 90° až 180°, pás je ve vodorovné poloze. |
| --- | --- | --- |

| Pás je umístěný ve svislé poloze a spouštěcí stolek je uvolněný. Tím se umožňuje lepší využití pásu a napomáhá se předcházení pálení. |  | Pro nastavení úhlu uvolněte nastavovací páku („A“), a přitáhněte jej v požadované poloze. |
| --- | --- | --- |

| Pokosový úhel se může nastavit v rozsahu 45° až 90°, a zde se zajistí pomocí šestihranné růžice (5) pro broušení v pokosovém úhlu. |  | tvarové broušení. |
| --- | --- | --- |

| Pro sejmutí a výměnu pásu uvolněte napínací páku pásu. Před uvedením stroje do chodu opět páku přemístěte do utažené polohy. |  | Namontujte polohovací desku („A“) pro ploché broušení, a podle potřeby ji nastavte do úhlu. Přitáhněte růžici („B“) pro zajištění činnosti. Použijte druhý dělicí prvek při broušení ve vodorovné poloze. |
| --- | --- | --- |
| Nastavte válec pro vedení pásu. |  | Zamontování prachového krytu otvor 100 mm. |
| tvarové broušení |  |  |

7. Elektrické zapojení

schéma elektrického zapojení hranové oscilační brusky KDR 603

8. Odstranění poruchy  vyřešení problému

| příznak závady | možná příčina | náprava |
| --- | --- | --- |
| Bruska nepracuje. | Není připojena k elektrické síti. Nebyl vložen spínací klíček. vadný vypínač; problém s motorem nebo kabeláží | Připojte stroj k elektrické síti. Vložte spínací klíček. Vyměňte vypínač. Řeší kvalifikovaný technik. |
| Motor při broušení zpomaluje. | Hnací řemen je příliš těsný. přílišný tlak na obrobek | Snižte napnutí řemene. Snižte tlak vyvíjený na obrobek. |
| Brusný pás sjíždí z válců. | Špatně nastavená dráha pásu | Nastavte dráhu pásu. |
| Dřevo broušením doutná. | Brusný kotouč nebo pás je pokryt nečistotami. | Vyčistěte nebo vyměňte brusný pás nebo kotouč. |
| Bruska je hlučná. | Hnací řemen je příliš těsný. Ložiska potřebují promazat. | Snižte napnutí pásu. Namažte ložiska. |

9. přehled součástí hranové oscilační brusky KDR 603

rozpadový výkres

soupis součástí hranové oscilační brusky KDR 603

| evid. číslo | název součásti | počet kusů | evid. číslo | název součásti | počet kusů |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spona | 3 | 45 | závitový sloupek | 2 |
| 2 | polohovací rameno | 1 | 46 | přítužná matice | 1 |
| 3 | upínací deska polohovací rameno | 1 | 47 | šroub M6X16 | 1 |
| 4 | prodlužovací opěra | 1 | 48 | nylonová podložka | 1 |
| 5 | prodlužovací plošina | 1 | 49 | spona M20X1.5 | 3 |
| 6 | kluzný blok | 4 | 51 | podložka 9X28X3 | 1 |
| 7 | kryt pásu | 1 | 52 | motorový válec | 1 |
| 8 | rukojeť | 8 | 53 | motorová podložka | 1 |
| 9 | brusný pás 2515*152 60P | 1 | 54 | klínek 6X12 | 1 |
| 10 | rukojeť | 1 | 55 | základní díl | 1 |
| 11 | výměnná deska pásu | 1 | 59 | velká upínací rukojeť | 1 |
| 12 | rukojeť | 1 | 62 | matice | 1 |
| 13 | konzola | 1 | 63 | dorazové železo | 1 |
| 14 | plošina brusného pásu | 1 | 64 | ukazovátko | 1 |
| 15 | napínací lišta | 1 | 65 | kluzné železo | 1 |
| 16 | stolek | 1 | 66 | měřítko | 1 |
|  | přilnavá grafitová deska 960X180X2 | 1 | 67 | rukojeť | 1 |
| 17 | pružina | 1 | 67A | velká podložka 6 | 4 |
| 18 | rameno válce | 1 | 68 | svorník M6X25 | 3 |
| 19 | hnací válec | 1 | 68A | svorník M6X12 | 1 |
| 20 | hřídel | 1 | 69 | pružná podložka 6 | 14 |
| 21 | kulová manžeta | 1 | 70 | svorník M8X30 | 1 |
| 22 | matice | 1 | 71 | motor (400 V, 50 Hz, 1500 W) | 1 |
| 23 | šroub | 1 | 72 | matice M6 | 1 |
| 24 | hnací klíč | 1 | 73 | podložka 6 | 22 |
| 25 | matice M12 | 1 | 74 | hřídelová spojka | 1 |
| 26 | rukojeť | 2 | 75 | elastomer | 1 |
| 27 | upínací deska měřítka | 1 | 76 | šroub M8X55 | 2 |
|  | měřítko | 1 | 77 | kroužek 19 | 1 |
| 28 | podložka | 1 | 77A | kroužek 42 | 2 |
| 29 | pružina | 1 | 78 | ložisko 6004--2RZ/Z1 | 2 |
| 30 | horní vodicí pouzdro | 1 | 79 | podložka 8 | 1 |
| 31 | kluzná osa | 1 | 80 | hřídelová spojka | 1 |
| 32 | dolní vodicí pouzdro | 1 | 81 | podložka 8 | 32 |
| 33 | ložiskový svorník | 1 | 81A | velká podložka 8 | 13 |
| 34 | ložisko 60/7 | 1 | 82 | svorník M8X35 | 8 |
| 35 | matice M6 | 3 | 83 | svorník M8X45 | 1 |
| 36 | ložiskový základní díl | 1 | 84 | matice M8 | 22 |
| 37 | základní díl motoru | 1 | 84A | přítužná matice M8 | 1 |
| 38 | šroub M8X35 | 5 | 85 | matice M5 | 1 |
| 39 | šroub M6X20 | 8 | 85A | pojistná podložka 5 | 1 |
| 40 | kolík | 1 | 86 | svorník M6X12 | 2 |
| 41 | upínací deska | 1 | 87 | podložka 5 | 1 |
| 42 | upínací blok | 2 | 88 | šroub M5X16 | 1 |
| 43 | nylonový blok | 1 | 124 | kuželový převod | 1 |
| 44 | horní a dolní deska | 2 | 125 | kroužek 80. | 1 |

soupis součástí hranové oscilační brusky KDR 603

| evid. číslo | název součásti | počet kusů | evid. číslo | název součásti | počet kusů |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | kolík 6X32 | 1 | 126 | ložisko 6208 | 1 |
| 90 | šroub M8X25 | 4 | 127 | kroužek 40 | 1 |
| 90A | šroub M8X20 | 6 | 128 | základní díl ložiska | 1 |
| 91 | pružná podložka 8 | 30 | 129 | svorník M8X30 | 6 |
| 92 | šroub M6X10 | 2 | 130 | podložka 8 | 12 |
| 93 | ochranná skřínka | 1 | 132 | levé železo | 1 |
| 94 | šroub M6X10 | 3 | 133 | pravé železo | 1 |
| 95 | šroub M4X20 | 3 | 113 | podložka 6 | 3 |
| 96 | šroub M4X12 | 3 | 114 | podložka | 1 |
| 96A | pojistná podložka 4 | 1 | 115 | závitový osa | 1 |
| 96 B | spínací skřínka KJD12 | 1 | 116 | ložisko 6204-2Z | 1 |
| 97 | kolík 3X6 | 1 | 117 | přítlačná deska | 1 |
| 98 | matice M4 | 9 | 118 | přítlačný blok | 1 |
| 99 | matice M10 | 2 | 119 | rukojeť | 1 |
| 100 | podložka 10 | 2 | 120 | svorník M6X110 | 3 |
| 101 | šroub | 1 | 121 | horní a dolní základní díl | 1 |
| 102 | pružina | 1 | 122 | šroub M8X10 | 2 |
| 103 | šroub M6X6 | 1 | 123 | horní a dolní osa | 1 |
| 104 | šroub M4X16 | 3 | 124 | kuželový převod „I“ | 1 |
| 105 | šroub M8X25 | 4 | 125 | kroužek 80 | 1 |
| 106 | převodová skříň | 1 | 126 | ložisko 6208 | 1 |
| 107 | stolek | 1 | 127 | kroužek 40 | 1 |
| 108 | velká podložka 6 | 2 | 128 | základní díl ložiska | 1 |
| 109 | ohybová deska | 2 | 129 | svorník M8X30 | 6 |
| 110 | pojistný šroub | 1 | 130 | podložka 8 | 12 |
| 111 | podložka 10 | 1 | 132 | levé úhlové železo | 1 |
| 112 | sběrač | 1 | 133 | pravé úhlové železo | 1 |
| 113 | pojistná podložka 6 | 3 | 134 | kuželový převod „II“ | 1 |
| 114 | podložka | 1 | 135 | kroužek 18 | 1 |
| 115 | hřídel | 1 | 136 | otočná osa | 1 |
| 116 | ložisko 6204-2Z | 1 | 137 | základní díl otočné osy | 1 |
| 117 | přítlačná deska | 1 | 138 | pouzdro | 1 |
| 118 | přítlačná blok | 1 | 139 | klínek 5X5X16 | 1 |
| 119 | rukojeť | 1 | 140 | rukojeť | 1 |
| 120 | šroub M6X110 | 3 | 141 | velká podložka 12 | 1 |
| 121 | horní a dolní základní díl | 1 | 142 | matice M12 | 1 |
| 122 | šroub M8X10 | 2 | 151 | spínací deska | 1 |
| 123 | horní a dolní osa | 1 | 152 | spínací skřínka | 1 |
| 143 | přítužná matice M8 | 6 | 153 | šroub M4x12 | 1 |
| 144 | hřídelové kruhové pouzdro | 1 | 154 | ukazovátko | 1 |
| 145 | šroub M5x16 | 1 | 155 | šroub M5x10 | 1 |
| 146 | podložka 5 | 2 | 156 | šroub M4x16 | 3 |
| 147 | podložka 5 | 1 | 157 | polohovací deska | 1 |
| 148 | matice M5 | 1 | 158 | kolík | 1 |
| 149 | podložka | 1 | 159 | stojan | 1 |
| 150 | spínač | 1 | 160 | zástrčka. | 1. |